# SN-70KX射频电容物位开关

射频电容物位开关(1-4点)是一种高度智能化的物位测量产品，广泛适用于石油、化工、电力、冶金、机械、食品、制药、饲料等到行业。本产品采用国际上先进的射频电容测量及微控制器技术，可以检测固体颗粒、粉料和液体（包括导电介质和非导电介质），尤其是可测量强腐蚀性介质。该产品的测量温度可达180℃，耐压可达4MPa。该产品操作简单，只需按设定按键就可以设定上限或下限;控制方式灵活，用户可自行选择常开或常闭触点。它能克服探头上粘附层及物料喷溅对测量的影响，在这些场合,电容开关均不会产生误动作。该产品采用聚四氟乙烯保护探极，检测部位无可动器件，抗冲击，耐高温、高压，耐腐蚀，不易粘附。我公司最新推出带电容值显示的电容开关，用户可选用按键设定报警点，并直接观察到电容值大小。

应用

该开关已在下列场合成功应用：

  - 除尘设备：料位检测

  - 面粉厂：检测面粉、麦粒料位

  - 饲料厂：检测豆粕料位

  - 发电厂：检测粉煤灰料位

  - 玻璃厂：检测石英砂及碎玻璃料位

  - 建筑机械：检测水泥仓料位

  - 铸造机械：检测沙粒料位

  - 液力机械：检测润滑油液位

  - 化工厂：检测涤纶、氨纶、酸、碱等化工物料的液位

  - 环保：检测污水液位

  - 锅炉厂：检测汽包水位、及其他压力容器液位

结构原理：

射频电容物位开关由传感器单元和电子单元组成。物料的高度反映为探极与容器壁间电容的变化，当物料到达开关工作点时，电子单元作出反应，驱动继电器动作，输出开关信号。

主要技术参数：

  - 环境温度：-30～70℃

  - 环境湿度：≤95%RH

  - 防护等级：IP65

  - 电源：220V.AC±10%或24V.DC±15%

  - 继电器触点容量：250V.AC/3A或24V.DC/5A

  - 相对介电常数：ε≥1.6

  - 延迟时间：0、2、4、8、16、32秒

  - 功耗：≤1W

  - 电气接口：M20×1.5

  - 探极长度：350mm或由用户指定

  - 过程温度：普通-20～80℃；高温-25～180℃

  - 过程压力：-0.1～4.0MPa

探极类型：

报警方式及功能：

产品选型表：

| SN-70K-口- I口-T口-P口-C口-R口射频电容物位开关 |
| --- |
|  | 口 | 开关数量 |
|  |  | 1、1点 2、2点 3、3点 4、4点 |
|  |  | V口 | 信号输出 |
|  |  |  | 1、24V供电 2、220V供电 |
|  |  |  | C口 | 安装方式 |
|  |  |  |  | 1、螺纹 2、其它用户指定 |
|  |  |  |  | P口 | 耐压 |
|  |  |  |  |  | 1、常压 2、高压 |
|  |  |  |  |  | C口 | 温度 |
|  |  |  |  |  |  | 1、 常温 2、高温 |